Spiral Anti-Spark Hose

Шланг спиральный «анти-искра»

- Спиральные соединительные шланги с повышенной стойкостью к обгоранию и воздействию брызг и искр металла (при электросварке, резке металла)

- Шланги могут использоваться как в обычных магистралях сжатого воздуха, так и в системах жизнеобеспечения (системы дыхания)

- Прекрасная стойкость к маслам, растворителям и другим неводным растворам

- Хорошие упругие свойства

- Выдающаяся долговечность!

Технические данные:

Максимальное рабочее давление 10 бар

Минимальное давление на разрыв 25 бар

Материал шланга – сложноэфирный полиуретан (PUR)

Размеры шлангов:

6,5х10 мм, 8х12 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр)

Рабочая температура от -20 до +60˚C.

Максимальное рабочее давление зависит от рабочей температуры:

Давление, бар

Рабочая температура, C

(в скобках указано давление в PSI и температура F)

Anti-Spark Hose Kits with Series 342

Готовые комплекты спиральных шлангов «анти-искра»

(с заводской опрессовкой)

- Это готовые к эксплуатации шланги

- Выпускаются опрессованными муфтами и ниппелями серии 342

- Опрессовка производится в заводских условиях

Предлагаются комплекты шлангов различной длины:

1) ID x OD 6,5х10 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр): 2 м, 4 м, 6 м, 8 м

1) ID x OD 8х12 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр): 2 м, 4 м, 6 м, 8 м